ТО.-2 Молекулярна фізика і термодинаміка

Заняття №_15

Пароутворення. Насичена пара.

Вологість повітря.

1. Пароутворення – це процес переходу речовини з рідкого стану в газоподібний.

Конденсація – це зворотний процес  до пароутворення.

Випаровування – це процес пароутворення, який відбувається з вільної поверхні рідини.

Випаровування залежить: від температури, маси (об’єму), від роду речовини, від площі поверхні, від наявності вітру, від зовнішнього тиску.

2. Насичена пара – це пара, яка перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною. При цьому процес пароутворення дорівнює конденсації.

Ненасичена пара – це пара, яка не перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною. При цьому процес випаровування переважає над конденсацією.

Перенасичена пара – це пара, яка перебуває при температурі нижчій за температуру, при якій вона стає насиченою.

Насичену пару можна перевести в ненасичену розширенням при сталій температурі, або нагріванням при сталому об’ємі.

Ненасичену пару можна перевести в насичену стисканням при сталій температурі, або охолодженням при сталому об’ємі.

Закони ідеального газу незастосовні до насиченої пари.

3. Кипіння – це процес пароутворення, який відбувається по всьому об’ємі рідини. Кипіння починається тоді, коли тиск насиченої пари і повітря в бульбашках зрівноважується із зовнішнім тиском (атмосферним і гідростатичним ). Кипіння відбувається при одній температурі, яка називається температурою кипіння.

Температура кипіння рідини залежить: від зовнішнього атмосферного тиску і тиску насиченої пари в бульбашках:

а) чим більший атмосферний тиск, тим більша температура кипіння;

б) чим більший тиск насиченої пари в бульбашках, тим менша температура кипіння.

Питома теплота пароутворення – це кількість теплоти, яка потрібна для перетворення 1 кг рідини в пару при температурі кипіння. Вимірюється у

– кількість теплоти при пароутворенні

– кількість теплоти при конденсації

При кипінні температура рідини не змінюється тому, що кількість теплоти, яка підводиться до рідини йде на збільшення внутрішньої енергії пари.

4. Критичний стан речовини характеризується критичними параметрами: температурою, тиском об’ємом, густиною.

Критична температура – це температура, при якій зникають фізичні відмінності між парою і рідиною (густина пари стає рівною густині рідини)

Речовину в газоподібному стані називають парою, якщо вона перебуває при температурі . Таку пару можна перевести в рідину стисканням або охолодженням.

Речовину в газоподібному стані називають газом, якщо вона перебуває при температурі . Такий газ можна перевести в рідину тільки охолодженням, до температури .

Вміст водяної пари в повітрі характеризується абсолютною і відносною вологістю повітря.

5. Абсолютна вологість повітря() – це густина водяної пари, яка є в повітрі. Вимірюється в .

Абсолютна вологість повітря() – це тиск водяної пари, яка є в повітрі. Вимірюється у .

6. Відносна вологість повітря() – це відношення абсолютної вологості повітря  (або ) до густини насиченої водяної пари  (або тиску насиченої водяної пари ), виражене у відсотках.

– відносна вологість через густину

– відносна вологість через тиск

7. Точка роси() – це температура, при якій водяна пара, що є в повітрі, стає насиченою. При цій температурі виникають роса, іній, туман.

Якщо відома точка роси, то за таблицями визначають абсолютну вологість  (або ). Для заданої температури повітря за тими самими таблицями визначають густину насиченої водяної пари  (або ). Далі за формулою визначають відносну вологість.

8. Прилади для вимірювання вологості повітря:

а) гігрометр конденсаційний (Ламбрехта) – це прилад для вимірювання точки роси;

б) гігрометр волосяний – це прилад для вимірювання відносної вологості в (%);

в) психрометр Августа – це прилад для вимірювання відносної вологості в  % з використанням психрометричної таблиці;

г) гігрограф – це прилад для записування відносної вологості повітря.

9. Значення вологості. Атмосфери планет.