ТО.-2 Молекулярна фізика і термодинаміка

Заняття №_20

І та ІІ закони термодинаміки. Теплові двигуни.

1. Закон збереження енергії (загальне формулювання).

Енергія в природі не виникає з нічого і не зникає. Повна енергія є величина стала. Енергія може перетворюватися з одного виду в інший.

Закон збереження енергії поширений на теплові процеси називається першим законом термодинаміки.

2. І закон термодинаміки: Кількість теплоти, яка передана системі, іде на зміну внутрішньої енергії системи і на виконання роботи самою системою.

- І закон термодинаміки

- кількість теплоти, яка передана системі

- зміна внутрішньої енергії

- робота самої системи, Дж

3. Неможливість створення «вічного» двигуна

- двигун виконує роботу за рахунок зменшення своєї внутрішньої енергії. Коли енергія  стає рівною енергії , то  і  (двигун перестає працювати).

4. Адіабатний процес – це процес, який відбувається в тепло- ізольованій системі (без обміну теплом).

Процеси в природі наближаються до адіабатного, якщо вони дуже швидко проходять.

При адіабатному стиску газ нагрівається, а при розширенні – охолоджується.

5. Необоротний процес – це процес, який може проходити в зворотньому напрямі тільки, як одна із ланок більш складнішого процесу.

6. ІІ закон термодинаміки: Неможливо перевести тепло від холоднішої системи до гарячішої системи, якщо одночасно не відбуваються зміни в обох системах і навколишніх тілах.

7. Тепловий двигун – це пристрій, в якому внутрішня енергія палива перетворюється в механічну енергію.

Приклади:

- Парова машина;

- двигун внутрішнього згоряння;

- Парова газова турбіна;

- Реактивний двигун.

8. Принцип дії теплових двигунів.

Будь-який тепловий двигун складається з нагрівника, робочого тіла, холодильника.

Т1

Q1

A=Q1-Q2

Q2

Т2

9. Коефіцієнт корисної дії теплового двигуна () – це відношення корисної роботи до затраченої, виражене в процентах.

- ККД через роботу

- корисна робота

- затрачена робота (теплота)

- ККД через кількість теплоти

- кількість теплоти, яку створює нагрівник

- кількість теплоти, яка передається холодильнику.

- максимальне значення коефіцієнта корисної дії ідеального теплового двигуна

- абсолютна температура нагрівника

- абсолютна температура холодильника.

Для всіх теплових двигунів .

# Text boxes

Нагрівник

Робоче   тіло

Холодильник