ТО.-3  Електродинаміка.

Заняття №_23_

Електроємність. Конденсатори. Енергія електричного поля.

1. Електроємність(С) – це фізична величина, яка характеризує здатність провідника нагромаджувати електричний заряд.

- електроємність одного зарядженого провідника

- електроємність двох заряджених провідників

Електроємність вимірюється у фарадах( Ф)

Електроємність залежить: від форми, розмірів провідника і від середовища, в яке вміщено провідник. Не залежить: від роду речовини, від заряду і потенціалу провідника.

2. Електроємність рівномірно зарядженої кулі визначається за формулою:

– для вакууму

– для середовища

3. Конденсатор – це система двох різнойменно заряджених провідників, розділених шаром діелектрика. Провідники називають обкладками конденсатора. Є плоскі, сферичні і циліндричні конденсатори. Для плоского конденсатора обкладками є пластини.

4. Електроємність плоского конденсатора визначається за формулою:

– електрична стала

– діелектрична проникність середовища

– електроємність плоского конденсатора з багатьма пластинами,  n- кількість пластин

5. Позначення конденсаторів на схемах

– конденсатор постійної ємності

– електролітичний конденсатор

– конденсатор змінної ємності

Застосування:

В радіотехніці (в блоках живлення), в системах сигналізації автоматики, у фотоспалаху, не пропускають постійного струму.

6. Послідовне і паралельне з’єднання конденсаторів.

а) послідовне з’єднання – це з’єднання конденсаторів без розгалужень.

C1	C2

– співвідношення електроємності, напруги і заряду при послідовному з’єднанні конденсаторів

б) паралельне з’єднання – це з’єднання конденсаторів з розгалуженнями.

– співвідношення електроємності, напруги і заряду при паралельному з’єднанні конденсаторів

в) мішане з’єднання (послідовне і паралельне)

C2

C1                   C3

7. Енергія зарядженого конденсатора.

При зарядці конденсатора здійснюється робота по переміщенню електричних зарядів проти сил електростатичного поля.

Згідно закону збереження енергії ця робота дорівнює потенціальній енергії зарядженого конденсатора.

– для конденсатора

– потенціальна енергія конденсатора (через заряд і напругу)

;

– потенціальна енергія конденсатора (через електроємність і     напругу)

– потенціальна енергія конденсатора (через заряд і електроємність)

8. Енергія електричного поля конденсатора.

– об’єм діелектрика (середовища між пластинами)

– енергія електричного поля конденсатора

- електрична стала

– діелектрична проникність середовища

– напруженість електростатичного поля

9. Об’ємна густина енергії електричного поля () – це величина, яка  чисельно дорівнює енергії, що заключена в одиниці об’єму середовища.