ТО.-3  Електродинаміка.

Заняття №_24

Електричний струм. Закон Ома для ділянки кола.

1. Електричний струм - це впорядкований напрямлений рух вільних заряджених частинок. Наприклад в металах струм створюють негативно заряджені частинки – електрони.

За напрям струму приймають напрям руху позитивно заряджених частинок.

Дії струму: теплова, хімічна, магнітна.

2. Умови необхідні для існування струму:

а) наявність вільних заряджених частинок;

б) наявність джерела струму (джерело струму підтримує електричне поле, яке діє на заряджені частинки);

в) електричне коло повинно бути замкнутим.

3. Сила струму(І) – відношення електричного заряду, який проходить через поперечний переріз провідника, до часу проходження струму.

- загальна формула сили струму

– сила струму (А)

– заряд (Кл)

– час (с)

Густина струму – відношення сили струму до площі поперечного перерізу.

- густина струму

- площа поперечного перерізу (м2)

- густина струму

4. Вимірювання сили стуму. Амперметр – сила струму вимірюється в амперах (А), приладами амперметрами. Амперметр вмикається в коло послідовно (коло розривається, + амперметра з’єднується з провідниками, які йдуть до + джерела струму).

Вольтметр. Вимірювання напруги – напруга вимірюється у вольтах (В), приладами вольтметрами. Вольтметр вмикається в коло паралельно (коло не розривається, + вольтметра до + джерела струму).

5. Закон Ома для ділянки кола:

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна прикладеній напрузі і обернено пропорційна до опору ділянки кола.

- закон Ома для ділянки кола

- напруга(В)

- опір (Ом)

Графік залежності сили струму від напруги для металевого провідника

U

6. Опір провідника(R)  - відношення напруги до сили струму в провіднику.

Опір провідника залежить від:

Довжини, перерізу, роду речовини провідника.

- опір провідника через довжину і площу поперечного перерізу

- довжина(м)

- площа поперечного перерізу(м2)

- питомий опір, вимірюється в  і заданий в таблицях

7. Залежність опору від температури – при збільшенні температури опір металевого провідника зростає.

- формула залежності опору від температури

- опір при 0оС (273К)

- температура (оС)

- Температурний коефіцієнт опору – характеризує залежність зміни опору від роду речовини при зміні температури. Вимірюється в оС-1 і заданий в таблицях.

8. Явище надпровідності – спостерігається при дуже низьких температурах близьких до 0К (-273оС ), коли опір провідника різко зменшується(практично до 0).

Графік залежності опору провідника (металевого) від температури

RT

Графік залежності опору металевого провідника  від температури,

коли провідник перебуває в надпровідному стані