ТО.-5   Оптика

Основні поняття фотометрії

(самостійне вивчення)

1. Фотометрія - це розділ оптики, який вивчає методи вимірювання світлової енергії.

Точкове джерело світла – це джерело світла, розмірами якого можна знехтувати в порівнянні з відстанями на яких оцінюється дія цього джерела світла.

2. Основні поняття фотометрії:

а) тілесний кут () – це частина простору, обмежена конічною поверхнею.

Величина тілесного кута дорівнює відношенню площі, яку він вирізає на поверхні кулі, до квадрата радіуса кулі.

-  тілесний кут, R – радіус кулі

Тілесний кут вимірюється у стерадіанах.

1ср – це такий тілесний кут, який вирізає на поверхні кулі площу, що дорівнює квадрату радіуса кулі.

Повний тілесний кут для точкового джерела світла визначається за формулою:

б) світловий потік (Ф) – це світлова енергія, яка проходить через деяку поверхню за одиницю часу і оцінюється за зоровими відчуттями.

- світловий потік, світловий потік вимірюється у люменах  ,  -  світлова енергія, t – час.

в) сила світла (I) – це світловий потік, який поширюється в одиничному тілесному куті (1ср).

- сила світла. Сила  світла вимірюється у канделах (1кд)

г) k – світлова віддача – це відношення світлового потоку до електричної потужності джерела світла.

Р – електрична потужність

д) Освітленість (Е) – це відношення світлового потоку, який падає на поверхню, до площі цієї поверхні.

- загальна формула освітленості,  - світловий потік,  - площа), освітленість вимірюється у люксах:

Приклади освітленостей:

Сонце – 100 тис. лк;

Місяць – 0,2 лк;

Лампа 100 Вт на відстані 1м - 100 лк.

е) Яскравість (В) – це величина, яка характеризує різну видимість окремих ділянок поверхні в заданому напрямі.

- яскравість вимірюється в

3. Закони освітленості:

а) Перший закон освітленості: Якщо світло падає на поверхню перпендикулярно, то освітленість визначається за формулою:

- відстань від джерела світла до поверхні

б) Другий закон освітленості: Якщо світло падає на поверхню під деяким кутом, то освітленість визначається за формулою:

- кут між падаючим променем і перпендикуляром поставленим в точку падіння.

в) Третій закон освітленості: загальна освітленість від кількох джерел світла дорівнює сумі освітленостей, створених кожним джерелом світла окремо.

4. Прилади для вимірювання світлової енергії:

а) фотометри – це прилади для вимірювання сили світла;

б) люксметри – це прилади для вимірювання освітленості.